## Texrope - VRX Variatorriem Vari-phi: -ISO 1604, VNN

VNN Variatorriem met niet-standaardprofiel

De prestatie van een variatorriem hangt grotendeels af van de kwaliteit van de riem. TEXROPE® VRX-riemen optimaliseren alle aandrijvingskenmerken:

het koppelvermogen bij elke snelheid, regelmatige werking, minder geluidshinder, minder onderhoud, enz...

TEXROPE® stelt 2 gamma's VRX-riemen voor:

- het "Vari-Phi TEXROPE®"-gamma, dat voldoet aan de internationale ISO 1604-norm (profielen W 16 tot W 100);

- het "VNN"-gamma (niet standaard), dat gebruikt wordt voor bepaalde Europese variatoren.

Vari-Phi TEXROPE® gestandaardiseerde variatorriem

De Vari-Phi TEXROPE®-riemen met "W"-profiel werden ontwikkeld in samenwerking met Brook Hansen, specialist in mechanische variator aandrijvingen. Deze riemen lopen zonder problemen op schijven met kleine diameter, terwijl ze een grote laterale stijfheid behouden.

Constructie en eigenschappen

- De VRX-riem bestaat uit een textiele toplaag en MONOCORD-trekkoorden met hoge weerstand. Het slijtvaste rubbermengsel is versterkt met speciaal georiënteerde vezels.

- De vormvertanding van deze riem werd volledig herzien en zorgt voor een betere verdeling van de buigspanning: de buigvermoeiing is aanzienlijk beperkt, waardoor ook slijtage afneemt (barsten).

- De TEXROPE® VRX-riem, geproduceerd volgens strenge toleranties, heeft een hoek van 28° voor standaardprofielen, en hoeken van 26° of 28° voor het "VNN"-gamma.

- De verticaal gesneden bovenkanten beperken de axiale belasting op de riem.

Toepassingen

Dankzij al deze kenmerken en hun lange levensduur, leveren variatorriemen een uitstekende prestatie op verstelbare variatorschijven.

| ISO 1604-profielen | W16 | W20 | W25 | W31,5 | W40 | W50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominaal profiel WxT | 17 x 6 | 21 x 7 | 26 x 8 | 33 x 10 | 42 x 13 | 52 x 16 |
| Steekcirkelbreedte Wp (mm) | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
| ISO 1604-profielen | W63 | W80 | W100 |  |  |  |
| Nominaal profiel WxT | 65 x 20 | 83 x 26 | 104 x 32 |  |  |  |
| Steekcirkelbreedte Wp (mm) | 63 | 80 | 100 |  |  |  |
| "VNN" profielen WxT (mm) | 13 x 6 | 22 x 8 | 28 x 8 | 37 x 10 | 47 x 13 | 55 x 16 |
| Hoek alfa (°) | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |

ISO 1604 profielen zolang de voorraad strekt of op aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Actra bv

Havenweg 10

3812 PR AMERSFOORT

Telefoon: 033 422 58 22

E-mail: Info@actra.nl

Website: www.actra.nl